## Slide 1
MASHLINK
КОМАНДА
“ЕСТЬ ИДЕИ”
NUCLEAR HACKATHON
АЛИХАНОВ МУХАМЕД

## Slide 2
Android-приложение
Наше решение
TEAM NAME
TODAY’S DATE
COMPANY NAME
Реализовано
Текстовые и голосовые
сообщения
Передача файлов
с чанкированием
Мультихоп/ретрансляция
Криптография
Аутентификация
NUCLEAR HACKATHON

## Slide 3
Технический стек и архитектура
TEAM NAME
COMPANY NAME
Текстовые и голосовые
сообщения
UDP · Wi-Fi Direct · BLE · NSD
Kotlin Coroutines + TCP/UDP
Jetpack Compose
Передача файлов
с чанкированием
Rust → .so
Ed25519 · SHA-256 · OsRng
Room DB + DataStore + FileManager
NUCLEAR HACKATHON

## Slide 4
Каналы обнаружения
1
UDP Broadcast
Как работает:
Устройство периодически отправляет широковещательный пакет с идентификатором в локальную сеть. Все узлы в той же подсети немедленно получают анонс и добавляют источник в список соседей.
Оба устройства в Wi-Fi сети
⤷ Общая Wi-Fi сеть
2
Wi-Fi Direct P2P
Как работает:
Одно устройство становится программной точкой доступа (Group Owner), второе подключается напрямую. Между ними устанавливается выделенная P2P-сессия без внешней инфраструктуры.
Не нужна инфраструктура · Высокая пропускная способность
⤷ Нет общего роутера
3
BLE Advertisement
Как работает:
Устройство непрерывно транслирует BLE-пакет с идентификатором узла. Окружающие устройства сканируют эфир и, обнаружив пакет MeshLink, инициируют установку соединения через доступный транспорт.
Работает без Wi-Fi· Обнаружение в фоне
⤷ Wi-Fi недоступен
4
NSD / mDNS
Как работает:
Устройство непрерывно транслирует BLE-пакет с идентификатором узла. Окружающие устройства сканируют эфир и, обнаружив пакет MeshLink, инициируют установку соединения через доступный транспорт.
Работает без Wi-Fi· Обнаружение в фоне
⤷ Wi-Fi недоступен
Каналы работают параллельно — первый успешный анонс запускает сессию. Нет единой точки отказа.
NUCLEAR HACKATHON

## Slide 5
Mesh-маршрутизация и мультихоп
A
B
C
0a9df3
a1b2c3
6fd573
Топология — пример
A не видит C напрямую
Реальные логи - пример маршрутизации
Announce from=192.168.49.1
peer=6fd573
Детали алгоритма
MAX_HOPS
4
ROUTE_TIMEOUT
60 сек
ROUTE_TIMEOUT
60 сек
Функция стоимости
RTT + потери
+ хопы
Сглаживание RTT
EWMA (коэф. 7/8)
Защита петель
TTL + Deduplicator
При разрыве
Маршрут удаляется
через 60с
cost = hops×100 + RTT/10 + loss×2 + fails×50
D
Updated peer 'SM-A536E' @ 192.168.49.1
V
route to a1b2c3 via 6fd573 hops=2 cost=243
D
NUCLEAR HACKATHON

## Slide 6
Голосовые звонки в реальном времени
Реальные замеры на Wi-Fi Direct
57мс
RTT (round-trip)
Порог: <150 мс
~79мс
one-way задержка
one-way <100+- мс
5-7%
потери пакетов
<15%
83–98мс
jitter
Реализация
Передача голоса по UDP — без задержек TCP-подтверждений
Потерянный пакет = микропауза, не зависание
Каждые 2 секунды — автоизмерение задержки канала
Статус «мут» и переход на динамик в UI
Качество адаптируется под условия сети в реальном времени
Адаптивный jitter-буфер
Стабильный канал
3 пакета
+60 мс
Норма (default)
5 пакетов
+100 мс
Нестабильный
12 пакетов
+200 мс
NUCLEAR HACKATHON

## Slide 7
Передача файлов
Файл режется на части, каждая часть проверяется отдельно — потеря соединения не обнуляет передачу
Как передаётся файл
Файл делится на блоки по 8 КБ. Каждый блок получает собственную контрольную сумму.
Нарезка на чанки
Чанки отправляются по очереди. Следующий — только после подтверждения текущего.
Последовательная отправка
Получатель проверяет целостность. Если блок повреждён — запрашивает именно его повторно.
Проверка каждого блока
После последнего блока — контрольная сумма всего файла целиком.
Финальная сверка
Что происходит при сбое
Если потерян один чанк из ста — заново отправляется только он, остальные не трогаются.
Повтор только упавшего блока
При обрыве соединения передача продолжается с последнего подтверждённого блока.
Возобновление после разрыва
Файл принимается только если совпала итоговая контрольная сумма. Иначе — запрос повтора.
Гарантия целостности
Передача файла идёт в отдельном потоке — чат и звонки работают параллельно.
Не блокирует связь
i
chunk 23/47 ack ok hash=a3f9… retries=0
file_send: report.pdf chunks=47 size=374KB
D
file_complete: SHA-256 verified ✓
D
chunk 31/47 hash mismatch — retry 1/5
W
Реальные логи
NUCLEAR HACKATHON

## Slide 8
Безопасность и идентичность
OsRng
Ed25519 KeyPair
Как рождается идентичность узла
SHA-256
(pubkey)
peer_id
(hex 32)
short_code
(4 символа)
Ключ хранится в filesDir · недоступен другим · персистентность между сессиями
Шифрование
Ed25519 подпись каждого handshake
SHA-256 peer_id = нельзя подделать
signData / verifySignature через JNI
Аутентификация
Handshake обязателен до общения
A → B: {peer_id, pubKey}
B верифицирует подпись A
Спам и подмена
Rate limiting — max N пакетов/с → Один узел не может засорить сеть — поток пакетов от каждого ограничен
PacketDeduplicator — LRU replay → Одно сообщение не обрабатывается дважды, даже если пришло по двум путям
Self-announce filter по IP+peerId → Устройство не реагирует на собственные сигналы, отражённые сетью
NUCLEAR HACKATHON

## Slide 9
Пользовательский интерфейс
Jetpack Compose
ChatListScreen
ChatScreen
ActiveCallScreen
SettingsScreen
UX-фичи
Аватары
Псевдонимы
Голосовые записи
Удаление чата
Статусы доставки
Call метрики
Уведомления
NUCLEAR HACKATHON

## Slide 10
Cкрины
NUCLEAR HACKATHON

## Slide 11
Тесты и надёжность инфраструктуры
Покрытие логики маршрутизации
6 unit-тестов · cargo test
Узел не строит маршрут через себя
Из двух путей выбирается короткий
Функция стоимости считает правильно
После 3 сбоев маршрут помечается нерабочим
EWMA-сглаживание RTT работает корректно
Wi-Fi Direct + BLE Fallback
Wi-Fi есть
Общего роутера нет
Общего роутера нет
BLE Advertisement — работает даже без Wi-Fi, только Bluetooth
i
WifiP2p: peer SM-A536E found GO=192.168.49.1
UDP broadcast: no response in 3s — trying Wi-Fi Direct
UDPЛоги — переключение каналов в реальном времени:
broadcast: no response in 3s — trying Wi-Fi Direct
i
BLE: peer 6fd573 discovered — session restored
I
Wi-Fi Direct lost — starting BLE scan
W
NUCLEAR HACKATHON

## Slide 12
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
MASHLINK
NUCLEAR HACKATHON
АЛИХАНОВ МУХАМЕД